| Klass: 8b | Laboration: Resistansen i en tråd 1 |
| --- | --- |
| Lärare: Håkan E | Datum: |
| Avsnitt: Ellära | Elevens namn: |

Material:	Spänningskub, lampa. Ampere-mätare, krom-nickel-tråd, fyra sladdar, bottenplatta, fot till ståndare (2st), ståndar (2st).

Genomförande

- Läs igenom hela denna laboration

- Alla ska skriva ner vad som händer under laborationen

- Samla ihop er i era grupper om max fyra personer.

- Välj plats för laborationens genomförande

- Skicka en person att plocka fram materialet

- Se till att spänningskuben är avstängd

- Kontrollera att spänningskuben har ratten på A

- Koppla in spänningskuben och se efter att den funkar

- Kontrollera att lampan fungerar. Använd låg spänning

- Koppla upp kretsen enligt figuren nedan.

- Gör en tabell för ström och spänning

- Mät ström och spänning för alla inställningar på ratten. Anteckna värdena i din tabell. Sluta mätningarna innan tråden brinner av.

- Rita en kurva över förhållandet mellan ström och spänning

- Räck upp handen när ni är klara

När du läst ner hit ska du gå fram till katedern. Gå tyst!

# Text boxes

Detta är tråden, plattan och ståndarna.